Az elektromos mezők jellemzői

Az elektromos mező az anyag megjelenési formája, amely az elektromosan töltött testek körül jelenik meg, és más elektromos testekre gyakorolt hatásban nyilvánul meg.

_

+				q

Q

Q = a mezőt létrehozó töltés

q = próbatöltés

r = kettő közötti távolság

F = k x Q x q		/ : q

r2

F = k x Q

q           r2             térerősség

A térerősség az a fizikai mennyiség, ami az elektromos mező egy pontjában egyenlő a próbatöltésre ható Coulomb féle erő és a próbatöltés hányadosával.

Jele: E

E = F q

A térerősség vektor mennyiség, iránya megegyezik a pozitív próbatöltésre ható Coulomb féle erő irányával. Megegyezés szerint a pozitív töltéstől kifelé, a negatív töltéstől befele irányul.

E = F q

A térerősség nagysága egyenesen arányos a teret létrehozó töltés nagyságával, és fordítottan arányos a töltéstől mért távolság négyzetével.

E = k x Q r2

mértékegysége: N      és a   V

C               m